# 1) VLAN sur un réseau wifi
a) Je branche mon pc sur le switch grâce à un câble console, je me connecte sur le switch grâce au logiciel Putty, je configure les noms des VLANs et ensuite je configure les ports du switch pour leur affecter un VLAN :
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 102
Switch(config-vlan)#name VLAN102
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 103
Switch(config-vlan)#name VLAN103
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fast
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access #(port 1 en mode access)
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fas
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2	#(port 2 en vlan 102)
Switch(config-if)#switchport access vlan 102
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fas
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 103 #(port 3 en vlan 103)
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fast
Switch(config)#interface fastEthernet 0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk	#(port 4 en mode trunk)
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fas
Switch(config)#interface fastEthernet 0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fas
Switch(config)#interface fastEthernet 0/6
Switch(config-if)#switchport access vlan 102	#(port 6 en vlan 102)
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fast
Switch(config)#interface fastEthernet 0/7
Switch(config-if)#switchport access vlan 103 #(port 7 en vlan 103)
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
00:16:14: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:16:15: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

b)
Sur le VLAN « access » :
Ping depuis le 192.168.101.1/24 vers le 192.168.101.2/24 (VLAN 1):
C:\Users\iut>ping 192.168.101.2

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.101.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.101.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.101.2:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 2ms

Ping depuis le 192.168.101.2/24 vers le 192.168.101.1/24 (VLAN 1):
C:\Users\iut>ping 192.168.101.1

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.101.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.101.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.101.1:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

Sur le VLAN «VLAN102» :
Ping depuis le 192.168.102.1/24 vers le 192.168.102.2/24 :
C:\Users\iut>ping 192.168.102.2

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.102.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.102.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.102.2:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

Ping depuis le 192.168.102.2/24 vers le 192.168.102.1/24 :
C:\Users\iut>ping 192.168.102.1

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.102.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.102.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.102.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.102.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

Sur le VLAN «VLAN103» :
Ping depuis le 192.168.103.1/24 vers le 192.168.103.2/24 :
C:\Users\iut>ping 192.168.103.2

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.103.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.103.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.103.2:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

Ping depuis le 192.168.103.2/24 vers le 192.168.103.1/24 :
C:\Users\iut>ping 192.168.103.1

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.103.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.103.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

c) Je connecte le pc à l’AP grâce à un câble console.
Maintenant je crée le sous interfaces pour les 3 VLANs :
J’effectue les commandes données dans le TP
Je fais un show run , on voit :
interface Dot11Radio0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 no ip route-cache
 bridge-group 1
interface Dot11Radio0.103
 encapsulation dot1Q 103
 no ip route-cache
 bridge-group 103
interface FastEthernet0.102
 encapsulation dot1Q 102
 no ip route-cache
 bridge-group 102
interface FastEthernet0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 no ip route-cache
 bridge-group 1
interface FastEthernet0.103
 encapsulation dot1Q 103
 no ip route-cache
 bridge-group 103
interface Dot11Radio0.102
 encapsulation dot1Q 102
 no ip route-cache
 bridge-group 102

d) Je crée ensuite les SSID sur l’AP :
J’effectue les commandes données dans le TP
On fait un show run, on voit :
dot11 ssid ADMIN
   vlan 103
   authentication open
   mbssid guest-mode
!
dot11 ssid ETUDIANTS
   authentication open
   mbssid guest-mode
!
dot11 ssid PROFS
   vlan 102
   authentication open
   mbssid guest-mode
!

On ne voit pas le VLAN dans le SSID ETUDIANTS car le VLAN 1 est celui par défaut

e) Maintenant j’ajoute les SSID sur l’interface 802.11g
Je fais les commandes données dans le TP
Et maintenant je fais un show run :
interface Dot11Radio0
 no ip address
 no ip route-cache
 !
 ssid ADMIN
 !
 ssid ETUDIANTS
 !
 ssid PROFS
 !
 mbssid
 speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
 power local cck -1
 power local ofdm -1

f)
Ping depuis le 192.168.103.1 (VLAN103) en Wi-Fi vers le 192.168.103.2 (VLAN103) qui est aussi en Wi-Fi :
C:\Users\iut>ping 192.168.103.2

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.103.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.103.2 : octets=32 temps=47 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.103.2:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 47ms, Maximum = 47ms, Moyenne = 47ms

Ping depuis le 192.168.103.2 (VLAN103) en Wi-Fi vers le 192.168.103.1 (VLAN103) qui est aussi en Wi-Fi :
C:\Users\iut>ping 192.168.103.1

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.103.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=54 ms TTL=128
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=15 ms TTL=128
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.103.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 54ms, Moyenne = 18ms

Ping depuis le 192.168.103.1 (VLAN103) en Wi-Fi vers le 192.168.103.2 (VLAN103) qui est en filaire :
C:\Users\iut>ping 192.168.103.2

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.103.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.103.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.103.2 :
Statistiques Ping pour 192.168.103.2:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
Cela fonctionne bien aussi
Ping depuis le 192.168.103.2 (VLAN103) en filire vers le 192.168.103.1 (VLAN103) qui est en wifi :
C:\Users\iut>ping 192.168.103.1

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.103.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.103.2 : Impossible de joindre l’hôte de destination.
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=2163 ms TTL=128
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=7 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.103.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 4ms, Maximum = 2163ms, Moyenne = 724ms

g)
Ping depuis le 192.168.103.1 (VLAN103) en Wi-Fi vers le 192.168.102.2 (VLAN102) qui est en filaire :
C:\Users\iut>ping 192.168.102.2

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.102.2 avec 32 octets de données :
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.

Statistiques Ping pour 192.168.102.2:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%)
On voit bien que cela ne fonctionne pas
h)
Pour capturer sur le port trunk, nous avons utilisé un Hub sur lequel nous avons connecté le port Trunk du switch, l’AP ainsi que le PC servant à capturer
Voici une trame circulant sur le VLAN103 :
La capture sur le port trunk fonctionne bien. On voit bien dans la partie 801.1Q l’ID du VLAN qui est 103.

Voici maintenant une trame sur le VLAN 102 :
On voit que l’on arrive bien à capturer

Sur le VLAN 1 :
On voit bien qu’il n’y a pas d’étiquette 802.1Q. Cela est normal car le VLAN 1 est le VLAN par défaut, son ID est 1 et donc cela n’est même pas précisé.
i)
Voici la configuration du routeur :

Voici un ping du 192.168.102.1 (VLAN102) vers le 192.168.103.1 (VLAN103) :
C:\Users\iut>ping 192.168.103.1

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.103.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.103.1 : octets=32 temps=107 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.103.1:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 107ms, Maximum = 107ms, Moyenne = 107ms

On voit que le ping fonctionne correctement, le routage fonctionne.